专利号：201320249840.2  201320404382.5  201420394017.5

随动式自动翻转广告道闸

说                                        明                                        书

型号(STDG07)

V3. 0

专利产品，仿冒必究

成都众为升通科技有限公司

电话：028-87563908  87947128

网址：www.stchina.net

- 产品性能及特征

本产品设计合理，采用二级减速带多连杆装置、具有结构简单、运行平稳、停电手动、自动起杆、安装、使用维护方便、安全可靠，造型美观等特点。产品的主要性能及特征如下：

- 简单：采用三级减速加曲柄连杆机构传动，减少了机械故障、低噪声、无污染、不需保养。

- 高灵敏度的光电限位控制系统。低压直流控制，安全可靠，限位准确。

- 道闸有特殊的停电手动、自动起杆装置。停电后用手摇动摇把闸杆即可升降。

- 特殊的平衡机构，永保起杆垂直，落杆水平，且平稳，非等速运行消除了闸杆升降过程中打顿和起动时闸杆加速过快的现象。

- 专利技术的应用，确保闸杆落地时平稳，绝无弹跳现象

- 随动式广告页片的专利设计，道闸杆上升的时候页片同步转动，不影响道闸杆的起杆时间，使道闸的影响更快，杜绝物业因道闸起杆慢而把页片长时间旋转到垂直状态，影响广告效果

- 机箱采用进口塑粉喷塑，抗紫外线，阳光暴晒不易变色，面板采用5mm钢化玻璃，保证广告效果及耐用性。

- 道闸主副杆均采用高强度铝制合金管，表面喷塑，不起皮不脱落；广告页片采用高强铝合金拉制，不变形；塑料连接件均采用高级耐候塑料，具自润滑功能，高强度耐老化。

- 自动复位功能。道闸具有升杆检测功能，如道闸杆升起2秒内未检测到页片的到位信号，道闸自动进行记数，但不影响道闸的升起。当道闸再次放平时，系统开始做检测，如再次升起道闸时，系统检测到页片的到位信号，报警声自动停止；如依然检测不到页片的到位信号，道闸页片不再旋转，此种情况下道闸依然可正常升、降。当此故障出现后起每60分钟，主控板就自动复位一次，连续进行三次自动复位，如果任一次复位成功，道闸恢复正常；如果连续三次复位都未成功，此时道闸进行报警状态，道闸机一进发出报警场，提醒进行维修，页片不再进行自动复位，但是在这个状态下，一直都不影响道闸的正常升降。

- 配备多种工作模式，在特殊情况下可使广告页片旋转90度，不影响道闸升降；可取式主轴，在台风等恶劣天气情况下，可以方便的取下道闸杆，防止损坏。

- 内置双模式自动启动风扇，在道闸工作时自动启动，降低道闸电机和减速机和工作温度。一种是温控模式，平时风扇不启动，当机箱内温度大于40度时，启动风扇，温度降到40度以下时停止工作；另一种是道闸杆每升降一次，风扇启动工作3分钟，3分钟后自动停止。自动温控系统，在道闸内温度超过40度时自动启动散热风扇，降低道闸电机和减速机和工作温度；在道闸内温度低于0度时启动除冰功能，页片每分钟自动旋转一次（每旋转90度需时0.75秒，不影响整体广告效果）。严寒地区可定制加温装置，温度低于0度时，启动加温装置，主杆及副杆、电机、减速箱均进行加温，温度高于0度时停止加温

- 道闸控制器带开/关到位功能，与系统联接时可以给系统提供开/关到位信号，方便系统集成。可外接地感，可选配压力电波防砸气囊及风力检测控制系统。

- 风力自动控制功能（选配项）可以自动检测使用环境的风力，当风力大于四级时，道闸的广告页片自动旋转到与主杆垂直，让风可以顺利通过道闸；当风力降低后二分钟，广告页片自动旋转到与主杆平行。风力检测器需安装到合适位置，防止人为损坏或误动作。

- 控制板可选择车辆排队功能，选择此功能后，道闸接收了多少次开闸信号，就需要地感给多少次关闸命令后道闸才会下杆关闸；在无停车场管理系统的情况下建议不选择此功能。

二、型号、规格与参数

道闸由主机、机箱、平衡机构、闸杆支架、闸杆等部分组成。主机由减速机构，连杆由柄机构等组成。主机外观如下图：

闸机外观如下图：

灯箱内装LED灯2支，闸杆内前后各安装LED灯条，由主控板控制开关。

主要尺寸：

主机：385mm*900mm*1160mm

闸杆：≤ 3800mm    下杆离地高度：140mm   广告页片高度：750mm

升降杆时间：5秒       电机功率：200W      电压：220V

另备有不带三角形灯箱的款式，在安装位置不够的情况下可以选择。

三、产安装与调试

- 安装

安装前应先预埋或挖好线槽，放入线管及控制电源线，再装道闸杆，固定主机，把闸杆放下，未端下方放好支架并固定。道闸的安装分为两部分：道闸机箱、道闸支架的安装和闸杆的安装。

1．道闸机箱、闸杆的安装：的尺寸划好中心线及机箱、支架连框，然后将机箱支架放在图示位置，划好钻孔线之后，移开机箱支架，用冲击钻在划好的孔的位置上钻孔，插入膨胀螺栓，将道闸机锁紧。安装完毕需用水平尺检查垂直状态。

2．安装闸杆：首先将闸杆插入闸杆座，并对准闸杆孔，顺时针扭动螺体至紧固为止即可。插入闸杆前需将杆上的线插入主轴，闸杆安装完后请将线接好。

3．安装完后确保主机的垂直、稳固。

4．如道闸带有风力检测器，请先选好安装位置，建议安装在保安室屋顶，也可安装在闸机上。如安装在保安室屋顶，需将线接长，并做好保护措施，避免破皮接地等现象。如安装在闸机上，需确保闸机安装稳固不摇晃，且不会有人为来触动风力检测器。

5．道闸控制板设置如下：

广告道闸控制板接口及相关接线说明图

接口和线序按从左到右排列

⒈  开关电源接口 P1

⑴ 蓄电池电源正+12V  ⑵电源负GND

⒉ P2 LED 灯接口 P2

- LED电源（12V+） (2)电源负GND

（2）继电器限位输出信号 常开 公共 常闭

3. 道闸电机交流接口  P3

(1)L 220V的火线 (2)N 220V的零线  (2)PE 220V的地线

（3） 抬闸电机接线 （4）道闸电机中线 （5）落闸电机接线

4. 翻板电机接口  P4

⑴正转（2）公共线  ⑵反转

5. 风扇接口  P5

（1）N零线 L火线(AC220V)

6. 控制信号接口  P6

(2)+12V电源 OFF 关闭翻板限位信号ON打开翻板限位信号

(3)风速仪信号  (4)GND 电源地

7 外部开关接线按钮盒接口 P7

(1)开闸(低电平)

(2)停闸(低电平)

(3)关闸 (低电平)

（4）零度温控信号

（5）压力波信号

（6）车辆检测器信号

8.限位信号接口  P8

⑴+5V电源（2）开闸限位信号 （3）落闸限位信号（4）GND 电源地

为了接线安装方便，现已将道闸的接线引到主机箱上的接线排，安装时只需按标识将杆上引出的线依次接进接线排即可。

广告道闸主板指示灯说明

主板安装在道闸上后，需要通电功能测试，如有故障，可以根据相关的指示灯排查。

- UP 开闸过程灯,开闸过程开闸继电器信号灯亮

- DOWN 关闸过程灯,关闸过程关闸继电器信号灯亮

- CL 翻板关灯,关闭信号灯亮

- OP 翻板开灯,信号灯亮

- OFF 翻板关闭限位灯，翻板关闭到限位时（OFF），信号灯亮

- ON 翻板打开限位灯，翻板打开到限位时（ON），信号灯亮

- OPEN开闸信号灯,遥控手柄或线控按钮盒按开闸键灯亮

- STOP停闸信号灯,遥控手柄或线控按钮盒按停闸键灯亮

- CLOSE 关闸信号灯,遥控手柄或线控按钮盒按关闸键灯亮

- FZ 压力波灯，压力波在落杆时检测到碰上障碍，信号灯亮

- DG 车辆检测器灯，车辆检测器检测到杆下有车，信号灯亮

- UP.LI 开闸限位灯，开闸等杆抬到开闸限位时（UP.LI），信号灯亮

- DO.LI 关闸限位灯，关闸等杆关到关闸限位时（DO.LI），信号灯亮

- 电源 5V电压工作灯，控制板5V供电正常时灯亮

- ZERO 检测外部供电工作灯，开关电源供电正常时灯亮

广告道闸控制板设置

按键功能:

（开）按键: +数值加   （关）按键: - 数值减   （ 设置）按键：存储设置和进入下一项，通电设置时小心不要碰到控制板右下角白线框内元器件（有220V 高压）

在通电状态下按设置键约3秒，进入设置状态

1: 时间设置

先小时，按开关两个按键加减到正确时间后按设置健存储小时后进入分钟设置。

分钟，按开关2个按键加减到正确时间后按设置键存储分钟后进入开灯时间设置。

2开灯开关设置（P1）

ON为开启，OFF为关闭，设置此功能后定时开启功能关闭

2开灯时间设置(P2)

ON为开灯时间，设置灯带开灯时间，设置方法同上。（初始设置值为17：30）

3 关灯时间设置

OFF为关灯灯时间,设置灯带关灯时间，设置方法同上。（初始设置值为9：00）

4风速设置(P3)

设定多大风速自动打开广告翻板(10个等级)。数值减小，自动打开翻板所需风力减小。数值加大，自动打开翻板所需风力加大。

设置完后，按设置键确认后，就进入道闸正常工作状态。

屏蔽翻板电机设置1

如道闸的广告翻板因为故障无法正常工作，可以暂时手动把翻板打开（一定要,即拉动杆尾的拉环到”开”的位置），然后拨码开关（SW 1）的1位拨到右边（ON）（数码管显示EE），这时翻板电机不工作，翻板不动作，广告道闸可以像普通道闸一样工作。待故障排除后，将（SW1）的1位拨回左边（数码管显示显示时间），广告道闸翻板正常动作。

屏蔽风速功能设置2

如道闸的风速传感器因为故障无法正常工作时，可临时关闭此功能，拨码开关（SW 1）的2位拨到

右边（ON），这时风速功能不工作，翻板不动作。待故障排除后，将（SW 1）的2位拨回左边，广告道闸风速功能正常动作。

屏蔽温度功能设置3

如不需要道闸的温度功能时翻板动作功能时，可临时关闭此功能，拨码开关（SW 1）的3位拨到右边（ON），这时温度功能不工作，翻板不动作。要打开时，将（SW1）的3位拨回左边，广告道闸温度功能正常打开。注：0度功能下打开时，当温度传感器检测到温度到0度以下时，翻板每分钟动作一次。

拨码开关SW2设置功能

拨码开关SW 2）的1位拨到右边（ON），道闸启动车辆排队功能，有多少次开闸信号输入，就需要接收到多少次地感的关闸信号后，道闸方才落杆；拨到左边（OFF）时，这时道闸只要检测到地感信号消失就会关闸落杆。

散热风扇功能设置2

拨码开关（SW2）的2位拨到右边（ON），这时散热风扇与开关信号联动执行，3分钟

后无操作信号，风扇自动停机。拨到左边（OFF），温度传感器检测到主板内温度大于40度时，风扇自动开启散热。

拨码设置3   该功能为保留功能，未启用。

特别说明：主控制板上的翻板关闭与打开的定义：是以广告面为基础，关闭是指页片与主杆垂直（防风状态即为关闭），广告关闭；反之打开是指广告页片推平，广告页片与主杆平行，此时广告完美展现。

二）调试

调试的目的就是使闸杆起降到位成水平和垂直状态，并且使闸杆起降到终点时因惯性而产生的振动最小。具体调整为平衡机构的调试及控制系统的调试，两者相互结合交叉进行，从而达到调试的最佳效果。整机出厂已调好。

- 平衡机构的调试：

松开弹簧勾锁紧螺母，用摇把将闸杆旋至适当位置，调整弹簧至受力状态，当操作到水平位置，这时闸杆应自动起杆，如果没有则说明弹簧力不够，需再次调整平衡弹簧；如果到垂直位置则看振动情况怎样，若大则说明弹簧力太大需适度松开弹簧，重复以上操作，直到闸杆自动起杆至垂直位置且振动最小为止。手动调好后，再用控制器操作，验证是否符合要求，如不能，则需要重复以上操作，直到符合要求为止,也可调上部链条挂勾位置。

- 控制系统的调整：

主要是控制行程开关的调试。即调整红外挡光片位置，使闸杆行程到位并运行平稳。方法：按控制盒的OFF，如果闸杆没有到水平位置，则红外挡光片按升的方向移动，重复以上操作直到符合要求为止；按ON，如果未到垂直位置，则调整红外挡光片，重复以上操作直到符合要求为止。

- 广告页片的调试：

安装好主杆时，需确保页片与主杆成90度垂直状态，检查广告页片的连接杆与闸杆尾部的驱动电机的连接是否稳固，用手拉动拉环到“离”和“合”位置，观察广告页片是否正闭合及驱动电机的旋转臂与到位开关是否能正常接触，如不能正常闭合则调节主杆下方的调节螺丝，调节到合适位置后拧紧圆管两端螺丝。

4．如带有风力检测装置，安装好后用嘴吹运风力检测器，广告页片会自动旋转到与主杆垂直，风力检测器停止摇动后，延时二分钟，页片自动旋转到与主杆平行。

5．本产品出厂前均经过严格调试，基本不需再调试，请勿随意切割主杆，以免造成不平衡。

6．贴画。广告道闸安装完毕贴画时，首先切断电源！！采用车贴材料制作画面。页片展开平面后，贴上画面；然后用美工刀按页片的边缘割开，割开后，把道闸页片旋转，然后用美工刀修整每个页片的画面，把所有画面的边缘与页片的边缘割齐，不能有画面伸出页片，切记！否则会导致两块相邻的页片粘连，在升起道闸时造成道闸的严重损坏！此类损坏不在保修范围内，切记！

三）整机测试

- 按下三联按扭盒“开”键，此时道闸控制板上红信号灯亮，道闸开启，道闸闸杆与道闸机箱成180度。

- 按下三联按扭盒“停”键，此时道闸控制板上无信号灯亮，此时道闸停止下降。

- 按下三联按扭盒“关”键，此时道闸控制板上红、绿信号灯亮，道闸关闭，道闸闸杆与道闸机箱成90度。

- 道闸正处于关闭状态，地感检测有信号输入时，道闸马上切换为开状态，防止砸车。

- 不断运转，观察闸杆水平、垂直角度有无变化；起降是否平稳；看电机是否发热严重，机箱内有无异声及异味。

四、使用维护注意事项

- 使用前必须检查电源电压是否与本产品相符，即220V±10%。

- 控制盒是高科技产品，应放在通风干燥的地方，以确保其性能的稳定，提高产品使用寿命。

- 当需要打开闸杆时，按一下控制盒的“开”键此时闸杆将会自动下降，直到到位后自动停止。

- 当需要关闭闸杆时，按一下控制盒上的“关”键，此时闸杆将会自动下降，直到到位后自动停止。

- 当需要停止闸杆时，可按一下控制盒上的“停”键，道闸将中止动作。

- 每隔一年时间更换一次减速油，任意汽车变速箱机油均可，定期检查传动齿轮的润滑情况，需加油时应加润滑脂。定期检查导线与插件的可靠性。严寒地区在冬季来临前需接上加温装置。

- 操作时应注意车辆及行人以免发生意外的损伤。

- 停电时的操作：如遇停电，需首先拉动主杆后的拉环将页片拉到与主杆垂直，然后打开机箱侧门用摇把逆时针方向转动，道闸杆即可升起。如遇道闸故障不能升降时可采用同种办法升起闸杆，但在未停电升起闸杆后，切记关闭地感（如有），或升起后整机断电报修。

- 如未安装风力自动检测装置，在风力大于等于4级时，请将SW1拨码1拨到ON状态，数码管显示“EE”状态，并按动翻板电机的关闭键，使页片与主杆垂直，此状态下道闸可正常升降，防止风力损坏道闸；风力减少后将SW1拨码1拨回，道闸即可正常开关页片。风力大于8级时，请取下道闸杆。如因未操作造成道闸损坏则不在保修范围内。

- 如遇特殊情况需将页片长时间保持与主杆垂直并不影响道闸升降，可采用上述第9条的方式进行拨码即可实现。

五、故障及检修

1.故障现象：闸杆升起时且主板发出报警

解决办法：此现象是因为页片旋转拉动页片时未到位，为保护道闸机所以会停止运行；此时可以手动将拉环拉到“离”的位置，将道闸拨码拨到数码管显示“EE”状态，此时道闸可以正常升降；打开闸杆尾端后盖，检查推片电机的到位干簧管开关是否完好，同时检查电机旋转时能否正确启动该开关；如开关未损坏，电机旋转时不能启动到位开关时需要调节固定干簧管的螺丝。电机旋转臂的螺丝是304不锈钢的特制螺丝，螺丝后面固定有磁铁，检查时要检查磁铁是否正常，且此螺丝不能随意更换。

2．故障现象：道闸放下时自动升起后又放下

解决办法：此现象多发生在有地感的场所，是因为道闸下杆离地较近，且因原地感灵敏度无法调节造成的，此时有一个办法是加高基础15 cm以上，或者更换我公司的地感；因我公司专门定制的地感可以调节灵敏度。

3. 故障现象：闸杆不能放平或升起不垂直

解决办法：调节光电限位开关，必要时调节主轴固杆螺丝。

- 故障现象：道闸放平时页片不旋转，一直处于关闭状态，且无报警

解决办法：首先检测主控制板的数码显示是否为EE状态，如果此状态则需将SW1的拨码拨回。如风力检测器安装于闸机上，则需检查道闸机是否安装稳固，如道闸机摇晃，会造成风力检测器误动作，造成页片不能推平。

5.   故障现象：闸杆升起或下降时不平稳

解决办法：首先检查道闸机内部是否有机械故障，如一切正常，出现此现象多为弹簧使用时间过长导致的，此时应对弹簧进行调节。调节方式为手握主弹簧旋转，即可收紧或放松弹簧。维修时如需拆下弹簧也采用此方法。切勿强行拆卸螺丝。

六、售后服务及其他事项

1．  公司承诺：凡是我公司的产品，只要按操作规程操作，非人为因素造成产品出现故障或损坏，公司免费维修一年。公司负责终身有偿维修，或维修咨询。

2．  出现故障，如不属于三包范围，公司进行有偿维修。

3．  遇不可抗力、自然灾害造成产品出现故障，公司收成本费维修。

- 我公司生产的控制盒严禁非专业人士维修，否则不予三包。

- 本产品为电动产品，带有220V高压，请勿随意触摸，如有水浸可能时请及时断电，造成事故将由使用者负责。安装时请注意基础高度。

- 用户发现产品出现故障，可来人、来电、来函通知本公司或经销商并说明用户地址，故障状况及联系方法。

- 本公司保留对此说明书及设备改型的权利，同时本公司尽力以最快速度对此说明书进行更改，但不承担设备改型而说明书未能及时更新的责任。敬请原谅！

成都众为升通科技有限公司

2014年7月